## Slide 1
as of 2025.7.1 I 세이프웨어(주) I SW개발실
Advancing Technology for Humanity
상반기 결산 및 하반기 계획
SW개발실

## Slide 2
상반기 결산: 설정 목표 및 추가 목표 달성
수행기간 : 상반기(1.1 ~ 6.30)
개발 완료 사항
노인낙상 검출 알고리즘 개발 - Kfall 평가(민감도 97.1%, 특이도 99.85%, 리드타임 211.9±162.1) - 내부 직원 12명 대상 3시간씩 테스트 진행 → 오검출 미발생 확인 - 3.28 KTR 인증 획득 (F1-score 0.98 달성)
- 검출 성능 구체화를 위한 실험 및 결과 분석
C-Light 및 Redy 펌웨어 출시 준비 - 펌웨어 출시후보판 빌드 후 실험을 통한 성능 검증 완료 - C-Light(CL-NRF-1.0.0) 및 Redy(D1-NRF-1.0.0) 출시 준비 완료
추락 도중 충격 상황 추락 검출 알고리즘 개발 - 고도계(Infineon DPS368) 디바이스 드라이버 개발 - 고도 변화 기반 추락 검출 및 추락 후 회전 검출 로직 추가
멀티 모드(킥보드⋅자전거⋅등산) 펌웨어 개발 - 노르딕(社) NRF54L15 펌웨어 개발환경(VS Code) 구축 - BLE, IMU, ADC, DFU 등 각종 디바이스 드라이버 구현
Safeware Connect 어플 및 관리자용 대시보드 개발 - 글로벌버전 추가 개발 완료 (해외 접속 시 Google Map, 국가코드 적용 개인인증 등) - Play Store 및 App Store 배포 완료
- 관리자용 대시보드 구현 완료, 디자인 적용 진행 중
Redy 어플 개발 - 테스트 완료, 사용자 매뉴얼 작성 후 배포 예정
전동킥보드 전도검출 알고리즘 개발 - 旣개발 ML모델 성능 평가 및 펌웨어 구현 (민감도 99.08%, 특이도 99.75%, 리드타임 308.5±140.4ms)
자전거 전도검출 선행연구 조사 - 활용가능한 공유 데이터셋 없음을 확인 - 부경대&군산대 학술논문 참고, 실험 프로토콜 작성

## Slide 3
하반기 계획
수행기간: 7.1 ~ 12.31 (3~4분기)
추진 계획
전동킥보드 전도 검출 알고리즘 개발 - 펌웨어 테스트 및 검출 성능 평가(7월) - 하이브리드 알고리즘 개발 등 검출 성능 개선(8~9월) - 검출/오검출 제한 조건 구체화(10~12월)
자전거 전도 검출 알고리즘 개발 - 자전거 실험 환경 셋팅 및 파일럿 테스트(7월) - 데이터셋 구축 및 전도 검출 알고리즘 개발(8~10월) - 성능 개선 및 검출/오검출 제한 조건 구체화(11~12월)
등산 추락 검출 알고리즘 개발
등산 동작 및 추락 동작 데이터셋 구축(7~8월) - 추락 검출 알고리즘 개발 (9~10월) - 성능 개선 및 검출/오검출 제한 조건 구체화 (11~12월)
멀티 모드 펌웨어 개발 - 부팅⋅DFU 및 각종 데이터 관리 등 펌웨어 기본 기능 구현(7~8월) - 킥보드⋅자전거 등 검출 알고리즘 선택 실행 기능 구현(9~10월)
C3 ⋅Redy 서버 자동백업체제 구축 - MQTT 처리 및 사고 메시지 전송 로직 최적화(9~10월)
- 데이터베이스 자동백업체제 구축(11~12월)
퍼스널 모빌러티 사용자 앱 개발 - 메시지 전송 및 DFU 등 요소기술 구현 및 테스트(7~8월)
사용자 앱 설계 및 구현(9~11월)
테스트 및 성능 개선(12월)

## Slide 4
감사합니다.