## Slide 1
S/W 개발 보고
SW 개발팀

## Slide 2
목차
01
기존 코드와 변경 내용
02
추가 기능 1. RTC
03
추가 기능 2. Flash

## Slide 3
기존 코드와 변경 내용
01
  2. LED 변경
기능 | 기존 | C1.5 L
Flash 연결 확인 | X | Red - Violet
센서 연결 확인 | Red - blue - Red - blue | Red - Red - blue
액츄에이터 연결 확인 | Red - blue - Red - blue | Red - Red - Red - blue - Red - blue
전원 on 부팅 | Red - blue (blue …) | Red - blue - Red - blue (blue …)
RTC 시간 설정 필요 | X | Violet
  기존보다 많은 기능이 추가됨에 따라 이를 확인할 LED 추가

## Slide 4
추가 기능 1. RTC
02
  1. 시간 저장
  기기 이용시간을 실제 시간으로 기록 (전원 on, off 시간 기록)
  전원 on
    현재 시간 저장
  전원 off
    1초마다 시간을 flash에 저장(running time)
      -> 전원 off 시 더 이상 값을 저장하지 않으므로 가장 마지막 값이 전원을 끈 시간 임을 알 수 있음
    다음 전원 on 시 running time의 가장 마지막 값을 불러와 off 시간으로 저장
    다음 running time 저장을 위해 저장 공간 삭제 후 재저장
  ✨모든 기능 확인 후 정상 동작이 가능할 때 전원 시간을 기록

## Slide 5
추가 기능 1. RTC
02
  1. 시간 저장
  ✏️데이터 구조
  📂저장 용량
  Page 당 31개의 시간 저장 -> 2 Sector( 1sector = 16 pages) 이용 < On-Off 496쌍 저장 가능 >
Power | Year | Month | Date | Hours | Minutes | Seconds | sBlock
전원 ON : 1
전원 OFF : 0
격발 시 : 2
YY 형식
Ex) 22
Sensor data
저장위치
트리거 유형

## Slide 6
  On off 시간 저장 공간
전원 on 시간
1초 마다 시간 저장
1초 마다 시간 저장
1초 마다 시간 저장
1초 마다 시간 저장
1초 마다 시간 저장
1초 마다 시간 저장
1초 마다 시간 저장
1초 마다 시간 저장
  러닝 타임 저장 공간
전원 off 시간
추가 기능 1. RTC
02
약 16분 32초 마다 sector 삭제

## Slide 7
  2. 현재 시간 설정
  RTC의 경우 전원이 차단될 시 (배터리와 분리) 내부 시간이 흘러가지 않음 ⚠️ 심각한 딜레이 발생
  💡C&S로 이동시 배터리 분리 상태로 이동하므로 조립 후 시간 입력하는 과정이 필요
  시간 설정 필요 여부 확인
    전원 on 시 RTC BKUP 확인 ( RTC BKUP의 경우 전원이 차단될 경우 날아간다.  소요시간 확인 불가 )
      설정 필요 X : RTC BKUP 에 특정 값이 저장되어 있음
      설정 필요 O : RTC BKUP 에 값이 저장 X
    설정이 필요할 경우 led 점등으로 신호
  시간 입력
    .exe 프로그램으로 기준 시간 전송
    Led가 꺼지고 이후 동작 실행 및 .exe 프로그램 메시지 확인으로 설정 완료
  ✔️이후 전원이 차단되기 전까지 RTC 정상 동작
추가 기능 1. RTC
02

## Slide 8
  2. 현재 시간 설정 (프로그램)
추가 기능 1. RTC
02

## Slide 9
  2. 현재 시간 설정 (C&S 생산 과정 예상)
추가 기능 1. RTC
02
  ✨필요 물품
    노트북 ( RTC Setting Program 설치 완료 및 포트 설정 필요 )
    UART 통신 케이블
  🚩순서
시간 설정
(RTC Setting Program)
1차 테스트
( 코드 정상 작동 확인)
코드 다운
배터리 연결
시간 설정
(RTC Setting Program)
기존과 동일하게 조립 (내외피 및 보드 조립 완료)
배터리 연결
전원 테스트
배터리 분리 -> RTC 초기화
판교
C&S
* 이후 배터리 분리 시 시간 설정 다시 해야하므로 주의가 필요

## Slide 10
  1. 센서 데이터 저장
  이전 GS 사고와 같이 추락이 발생하였으나 에어백이 작동하지 않은 경우를 대비하여 에어백 작동 여부와 관계없이 센서 데이터를 수집해 위와 같은 상황이 발생하였을 때, 작동하지 않은 이유 및 데이터 분석을 통해 알고리즘 고도화에 이용하도록 한다.
  ✏️데이터 구조
  데이터 수집 간격 : 20ms -> 추락 판단 데이터와 동일하게 수집하기 위함
  Seq(데이터 순서) : low batt(777), standby mode(555) 표기
추가 기능 2. Sensor Data
03
seq | accX | accY | accZ | gyroX | gyroY | gyroZ
데이터 순서
가속도계
각속도계

## Slide 11
  1. 센서 데이터 저장 방법
  20ms 마다 데이터 저장 (1~250 block 사용)
    1~250 block을 이어서 사용하되 모두 사용하였을 경우 오래된 데이터(앞 순서)대로 삭제하며 공간을 확보 (한 블록 당 약 3분 5초)
  2) 데이터 저장 위치 찾기
    이전 로그의 데이터 저장 위치 다음 block (현재 코드)
      시간 데이터의 경우 1초 간격으로 저장 , 센서 데이터의 경우 0.02초 간격으로 저장
      최대 50개의 데이터 손실 가능
      전원을 해제할 때의 데이터일 가능성이 높으므로 크게 영향이 없을 것으로 판단
    반복문을 이용한 저장 위치 탐색
      Delay가 발생할 위험이 큼
      공백 없이 데이터를 이어 쓸 경우 시작점을 위해 탐색해야 하는 데이터의 양이 방대
      0xFF를 탐색하여 공백을 찾음
      0xFF는 255이므로 seq 변수에서 255 가 있다면 공백이라고 판단 -> 데이터 손실의 위험이 더욱 큼
추가 기능 2. Sensor Data
03