## Slide 1: SK ONS 삼성산고지 테스트 분석결과

## Slide 2: Test Case
No. | 차폐 여부 | 전원 on/off 시간 | 데이터 추출 시간
TC1 | X | 08-02 10:42:29 ~ 08-03 10:21:52 | 약 6시간
TC2 | O | 08-02 10:42:11 ~ 08-03 10:21:29 | 약 6시간
저장 공간의 한계로 후반 부분의 데이터 저장

## Slide 3: TC1(기존 제품, 차폐 X)
전체 데이터 1,128,960개 중
에러 데이터 1,363개(0.12%) 발생
[Under Error : 881(0.08%), Over Error : 482(0.04%)]
  대부분 G 및 Gyro 모두 영향 받음
  Under Error 時, FallCount가 3까지 증가한 사례 2회 발생
* FallCount 15 도달 時 오검출 발생

## Slide 4: TC2(차폐 적용)
전체 데이터 1,103,283개 중
에러 데이터 0개 발생
  특이 데이터 0개

## Slide 5: 분석결과
No. | 차폐 여부 | 에러 데이터 발생 현황 | 비고
TC1 | X | 에러 데이터 1,363개 (Under Error 881, Over Error 482) | 약 6시간
TC2 | O | 에러 데이터 0개 (Under Error 0, Over Error 0) | 약 6시간
결론 : 기존 제품에 에러 데이터로 인한 오검출 가능성이 존재하고, 전자파 차폐를 적용해서
에러 데이터 발생을 방지할 수 있음을 확인