## Slide 1
as of 2025.01.22 I 세이프웨어(주) I SW개발실
Advancing Technology for Humanity
추락 검출 알고리즘
SW 개발실

## Slide 2
데이터셋 구축
연세대학교 생체역학연구실과의 4년간(2019.05.01~2022.12.31)의 공동연구[1]를 통해 공사현장 일반작업동작, 전도, 추락 데이터셋 구축
20대 건강한 성인남성 총 49명에 대해서 데이터셋 구축
40명은 생체역학연구실에서 자체 개발한 IMU 센서로, 9명은 세이프웨어(주)에서 개발한 추락보호복 시제품으로 측정
[1] 한국산업기술평가관리원, 안전보호복복합섬유산업육성(R&D), 20006386, 2019.05.01-2022.12.31

## Slide 3
측정 센서 스펙
[2] Kim, Y., Jung, H., Koo, B., Kim, J., Kim, T., & Nam, Y. (2020). Detection of Pre-Impact Falls from Heights Using an Inertial Measurement Unit Sensor. Sensors, 20(18), 5388. https://doi.org/10.3390/s20185388
IMU: MPU-9250
  가속도: ±16g
  각속도: ±2000dps
  지자기: ±4800uT
  샘플링 주파수: 100Hz

## Slide 4
데이터셋 목록
1차 구축 (2019.05.01.~2019.12.31.)
  IRB No. 1041849-201911-BM-166-01
  피험자: 20대 건강한 성인 남성 20명
  실험동작: 일반작업동작 11개, 추락동작 1개 * 3회 씩 반복 측정
< 1차 구축 데이터셋 동작 목록 >
< 1차 구축 데이터셋 영상 캡쳐 화면 >

## Slide 5
데이터셋 목록
2차 구축 (2020.05.01.~2020.12.31.)
  IRB No. 1041849-202004-BM-042-02
  피험자: 20대 건강한 성인 남성 20명
  실험동작: 일반작업동작 15개, 전도동작 5개, 추락동작 1개 * 3회 씩 반복 측정
< 2차 구축 데이터셋 동작 목록 >
< 2차 구축 데이터셋 영상 캡쳐 화면 >

## Slide 6
데이터셋 목록
3차 구축 (2022.05.01.~2022.12.31.)
  IRB No. 1041849-202004-BM-042-02
  피험자: 20대 건강한 성인 남성 9명
  실험동작: 일반작업동작 17개, 전도동작 5개, 추락동작 2개 * 3회 씩 반복 측정 *시제품 착용하여 실험
< 3차 구축 데이터셋 동작 목록 >
< 3차 구축 데이터셋 영상 캡쳐 화면 >

## Slide 7
추락 검출 알고리즘
임계값 기반 알고리즘
  추락 전 점프 여부, 추락 도중 회전 발생 여부 등의 정보를 기반으로 가변 임계값을 설정하여, 해당 임계값만큼 추락이 지속되면 추락으로 검출
  구축된 데이터셋 평가 결과 - 민감도: 96.55 % (168/174) -> 낙상을 얼마나 잘 맞추는지 - 특이도: 98.51 % (1989/2019) -> 일반작업동작을 얼마나 잘 맞추는지 - 정확도: 98.36 % (2157/2193) -> 낙상과 일반작업동작을 얼마나 잘 맞추는지
< 임계값 알고리즘 블록 다이어그램 >

## Slide 8
추락 검출 알고리즘
딥러닝 기반 알고리즘
  기존 임계값 알고리즘이 한계를 보이는 높은 곳에서 뛰어내리는 동작에서의 오검출을 줄이고자 딥러닝 알고리즘을 활용함
  데이터셋에서 뛰어내리는 동작과 추락을 이진 분류할 수 있는 알고리즘을 개발함
< 딥러닝 알고리즘 개발과정 >

## Slide 9
추락 검출 알고리즘
딥러닝 기반 알고리즘
  Voting 기법을 추가로 적용하여 성능평가
  훈련데이터 평가결과 - 민감도: 98.89 % (89/90) - 특이도: 100.00 % (90/90) - 정확도: 99.44 % (179/180)
  테스트데이터 평가결과 - 민감도: 100.00 % (21/21) - 특이도: 100.00 % (21/21) - 정확도: 100.00 % (42/42)

## Slide 10
추락 검출 알고리즘
하이브리드 알고리즘
  임계값 알고리즘에 딥러닝 알고리즘의 결과를 추가로 반영하여 추락여부 판단
  구축된 데이터셋 평가 결과 - 민감도: 97.70 % (170/174) -> 낙상을 얼마나 잘 맞추는지 - 특이도: 100.00 % (2019/2019) -> 일반작업동작을 얼마나 잘 맞추는지 - 정확도: 99.82 % (2189/2193) -> 낙상과 일반작업동작을 얼마나 잘 맞추는지
< 하이브리드 알고리즘 블록 다이어그램 >

## Slide 11
①
②
①
②
① 발이 미끄러지면서, 허리를 앞으로 숙인 것(gyroX)으로 보임
(이때 회전하는 힘에 의해 Acc 값이 증가하고, 알고리즘은 이를 점프로 인식하여
임계값을 증가)
② 이후, 뒤로 넘어가면서 추락 (Fall_count 19에서 격발)
GL
AL Fence
5000mm
①
②
3
현대산업개발 서산아이파크 현장 5M 추락사고 사례 데이터 분석 로그
현장사진 1
현장사진 2

## Slide 12
현대산업개발 서산아이파크 현장 5M 추락사고 사례 데이터 분석 로그

## Slide 13
BOX
GL
①
②
?M
하이트진로 청주공장 3M 추락사고 사례 데이터 분석 로그
추락 직전 상황
* 현장 상황 : 방수천막 작업
① 추락직전 큰 움직임 없다가 갑자기 추락한 것으로 추정
추락 / 추락직후 상황
* 현장 상황 : 미끌어 지면서 갑자기 추락
추락 / 추락직후 상황

## Slide 14
BOX
GL
①
②
3
* 현장 상황 : A형 사다리 작업
① 추락직전 큰 움직임 없다가 갑자기 추락한 것으로 추정
추락 / 추락직후 상황
* 현장 상황 : A형 사다리가 넘어 지면서 갑자기 추락
추락상황에 의한 에어백 격발
A형사다리가 넘어지면서 동반추락
추락 후 에어백 격발 충격과 추락에 의한 충격이 발생한 것으로 추정
하이트진로 대전 공장 3M 추락사고 사례 데이터 분석 로그

## Slide 15
DL이앤씨 (현장명 미상) 2M 추락사고 사례 데이터 분석 로그
현장 상황 : H-빔 하차 작업중
H빔 하차 작업중 크레인에 달려 올라가던 H-빔이 회전하면서 작업자를 차밖으로 밀어내
후미 쪽으로 전도되는 사고
①
②
3
GL

## Slide 16
GL
①
②
3
우성종합관리 고덕현장 1M 추락사고 사례 데이터 분석 로그
* 현장 상황 : A형 사다리 작업
실제 추락사고 발생 – 사다리작업 중 발을 헛디뎌 추락
Chart: 우성종합관리(Ver=230619_C3BLE_1.2.1)
○ AS 입고된 제품의 roll(좌-우), pitch(앞-뒤) 그래프
Chart: 우성종합관리(Ver=230619_C3BLE_1.2.1)
추락 예상 높이 95cm, Trigger 3으로 점프 있는 추락.

## Slide 17
아젤리아 웨딩홀 작업현장 씨저 리프트 1.2M 추락사고 사례
실제 추락사고 발생 – 사용자 주장 (격발 원인)
○ 실제 추락사고 발생 – 씨저리프트 ( 고소작업차 작업중 추락 )
사용처 | 아젤리아 | 입고 날짜 | 2024. 4. 17
제품 종류 | C3 | 펌웨어 버전 | Ver=230704_C3_1.3.0
Chart: 아젤리아 Ver=230704_C3_1.3.0
lpf_acc | 64 | 66 | 70 | 75 | 78 | 81 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 108 | 101 | 87 | 68 | 50 | 39 | 36 | 38 | 37 | 34 | 38 | 41 | 35 | 24 | 17 | 22 | 27 | 29 | 29 | 28 | 21 | 128 | 221 | 213 | 244 | 359 | 303 | 280 | 237 | 141 | 118 | 95 | 67 | 50 | 71 | 64 | 84 | 94 | 75 | 77 | 76 | 72 | 83 | 94 | 90 | 87 | 83 | 79
raw_acc | 64 | 71 | 81 | 82 | 81 | 90 | 97 | 96 | 101 | 106 | 110 | 113 | 105 | 84 | 60 | 42 | 38 | 43 | 44 | 42 | 32 | 41 | 53 | 43 | 35 | 23 | 32 | 37 | 35 | 32 | 30 | 23 | 46 | 481 | 212 | 313 | 570 | 603 | 521 | 375 | 86 | 88 | 261 | 319 | 153 | 123 | 74 | 50 | 170 | 67 | 88 | 87 | 63 | 80 | 113 | 97 | 78 | 90 | 71 | 78
결론 : 추락 예상 높이 95cm, Trigger 1으로 점프, 회전 없는 추락. 정상 격발.
< 실제사고현장차량 >
GL
1200
①
②
3
①

## Slide 18
우련통운 (인천항국제여객부두)
실제사고현장사진
사고당시 이동로
실제 추락사고 발생 – 사용자 주장 (격발 원인)
○ 컨테이너 결속작업중 작업동선 미준수 로 인한 추락
사용처 | 우련통운 | 입고 날짜 | 2024. 9.24
제품 종류 | C3 | 펌웨어 버전 | Ver=230704_C3_1.3.0
결론 :
  걷다가 중심을 잃어 넘어진 것으로 추정됨. 중심을 잃어 옆으로 넘어짐.
  ( gyroZ 회전 성분 발생)
  센서 추락 추정 높이 2.4~2.6M

## Slide 19
쿠리타한수 (기흥 NRD-K 초순수) | 삼성이앤에이
사용처 | 쿠리타한수 | 입고 날짜 | 2024. 9. 06
제품 종류 | C3 | 펌웨어 버전 | Ver=230704_C3_1.3.0
결론 :
  허리를 살짝 앞으로 굽힌 자세에서 작업 (말 비계 작업 후 내려오다가)
  상체가 뒤로 넘어가면서 추락이 발생한 것으로 추정
  (센서 추락 높이 추정 : 약 0.78m)
□ 사용자 주장 (격발 원인)
○ 실제 추락사고 발생 - 말비계 작업 후 내려오다가 넘어져 터짐
Chart: 쿠리타한수 (기흥 NRD-K 초순수) (Ver=230704_C3_1.3.0)
비계사용후 내려오면서 발이 미끄러짐

## Slide 20
①
②
3
GL
□ 사용자 주장 (격발 원인)
○ 실제 추락사고 발생 – 자재 하역 중 트럭 상부에서 추락
□ 로그 분석 결과 (동작그래프)
Chart: HD현대오일뱅크_대산공장
결론
허리를 앞으로 숙인 상태로 작업을 하다, 대각선 뒤로 넘어진 것으로 추정
센서 추락 높이 약 2m 추정
사용처 | HD현대오일뱅크 (대산공장) | 입고 날짜 | 2024. 11.11
제품 종류 | C3 | 펌웨어 버전 | Ver=230704_C3BLE_1.3.0
2M
현대오일뱅크 대산공장

## Slide 21
우리 가족의 안전을 책임지는
Global Social Impact 기업이 되겠습니다.
as of 2024.03 I 세이프웨어 I Investor relations
Vision

## Slide 22
Class | Name |  |  | 
일반작업동작 | D01 | 단차에서 뛰어내리기 (0.7m) | D07 | 승강기 타고 오르내리기
 | D02 | 단차에서 손대고 뛰어내리기 (0.7m) | D08 | 곡괭이 작업
 | D03 | 쭈그려 앉기 | D09 | 짐 들고 내려놓기 (앞으로)
 | D04 | 바닥에 주저앉기 | D10 | 짐 들고 내려놓기 (뒤로)
 | D05 | 계단 오르내리기 | D11 | 짐 들고 내려놓기 (옆으로; 어깨로)
 | D06 | 사다리 오르내리기 |  | 
추락동작 | F01 | 단차에서 매트리스로 전방추락 (0.7m) |  | 

## Slide 23
Class | Name |  |  | 
일반작업동작 | D01 | 쭈그려 앉기 | D08 | 짐 들기 (뒤)
 | D02 | 바닥에 주저앉기 | D09 | 단차에서 뛰어내리기 (0.7m)
 | D03 | 계단 오르내리기 | D10 | 승강기 타고 오르내리기
 | D04 | 사다리 타기 | D11 | 빔 위 걷기 (편도)
 | D05 | 곡괭이질 | D12 | 짐 들고 빔 위 걷기 (편도)
 | D06 | 짐 들기 (앞) | D13 | 삽질
 | D07 | 짐 들기 (옆) | D14 | 스트레칭
 |  |  | D15 | 비계 오르기
전도동작 | LF01 | 걸어가다 걸려 전도 (앞) | LF03 | 걸어가다 미끄러져 전도 (뒤)
 | LF02 | 걸어가다 걸려 전도 (옆) | LF04 | 걸어가다 미끄러져 전도 (앞)
 |  |  | LF05 | 기절하면서 수직 전도
추락동작 | HF01 | 단차에서 매트리스로 전방추락 (0.7m) |  | 

## Slide 24
Class | Name |  |  | 
일반작업동작 | D01 | 쭈그려 앉기 | D09 | 빔 위 걷기 (편도)
 | D02 | 바닥에 주저앉기 | D10 | 짐 들고 빔 위 걷기 (편도)
 | D03 | 계단 오르내리기 | D11 | 삽질
 | D04 | 사다리 타기 | D12 | 스트레칭
 | D05 | 곡괭이질 | D13 | 비계 오르기
 | D06 | 짐 들기 (앞) | D14 | 점프 후 착지
 | D07 | 짐 들기 (옆) | D15 | 제자리 뛰기
 | D08 | 짐 들기 (뒤) | D16 | 앉았다 일어서기
 |  |  | D17 | 의자 위에 빠르게 올라갔다 내려오기
전도동작 | LF01 | 걸어가다 걸려 전도 (앞) | LF03 | 걸어가다 미끄러져 전도 (뒤)
 | LF02 | 걸어가다 걸려 전도 (옆) | LF04 | 걸어가다 미끄러져 전도 (앞)
 |  |  | LF05 | 기절하면서 수직 전도
추락동작 | HF01 | 전방추락 (0.7m) | HF02 | 사다리에서 후방 회전 추락

## Slide 25
임계값 알고리즘
IMU
3축 가속도 (Ax, Ay, Az)
3축 각속도 (Gx, Gy, Gz)
특성벡터 연산
추락 전 점프 여부
추락 도중 회전 발생 여부 …등
추락 지속 시간 산출
가변 임계값 결정
if (추락 지속 시간 > 가변 임계값): 낙상!!
기구부
인플레이터 격발
에어백 팽창
Data cleansing
EDA(Exploratory Data Analysis)
결측값 처리 (제외 또는 보간)
이상값 처리 (제외 후 보간)
오류 수정 (축 잘못 된 데이터 제거)
Preprocessing
추락 구간 정의 (onset & offset)
훈련데이터/평가데이터 분할= 37:7
쉬프팅 윈도우 (len=25, step=1)
특성벡터 추출
One-hot encoding
Training/Test
딥러닝 모델 구현 - 제한된 리소스에서 돌릴 수 있는 모델 구조 고안
최적화 - feature vector selection
- hyper parameter
- window length

## Slide 26
임계값 알고리즘
IMU
3축 가속도 (Ax, Ay, Az)
3축 각속도 (Gx, Gy, Gz)
특성벡터 연산
추락 전 점프 여부
추락 도중 회전 발생 여부 …등
추락 지속 시간 산출
가변 임계값 결정
if (추락 지속 시간 > 가변 임계값): 낙상!!
인플레이터
인플레이터 격발
에어백 팽창
Data cleansing
EDA(Exploratory Data Analysis)
결측값 처리 (제외 또는 보간)
이상값 처리 (제외 후 보간)
오류 수정 (축 잘못 된 데이터 제거)
Preprocessing
추락 구간 정의 (onset & offset)
훈련데이터/평가데이터 분할= 37:7
쉬프팅 윈도우 (len=25, step=1)
특성벡터 추출
One-hot encoding
Training/Test
딥러닝 모델 구현 - 제한된 리소스에서 돌릴 수 있는 모델 구조 고안
최적화 - feature vector selection
- hyper parameter
- window length
딥러닝 알고리즘
뛰어내리는 상태인지, 추락하는 상태인지에 대한 판단결과