## Slide 1
as of 2025.01.22 I 세이프웨어(주) I SW개발실
Advancing Technology for Humanity
추락 검출 알고리즘
SW 개발실

## Slide 2
데이터셋 구축
연세대학교 생체역학연구실과의 4년간(2019.05.01~2022.12.31)의 공동연구[1]를 통해 공사현장 일반작업동작, 전도, 추락 데이터셋 구축
20대 건강한 성인남성 총 49명에 대해서 데이터셋 구축
40명은 생체역학연구실에서 자체 개발한 IMU 센서로, 9명은 세이프웨어(주)에서 개발한 추락보호복 시제품으로 측정
[1] 한국산업기술평가관리원, 안전보호복복합섬유산업육성(R&D), 20006386, 2019.05.01-2022.12.31

## Slide 3
측정 센서 스펙
[2] Kim, Y., Jung, H., Koo, B., Kim, J., Kim, T., & Nam, Y. (2020). Detection of Pre-Impact Falls from Heights Using an Inertial Measurement Unit Sensor. Sensors, 20(18), 5388. https://doi.org/10.3390/s20185388
IMU: MPU-9250
  가속도: ±16g
  각속도: ±2000dps
  지자기: ±4800uT
  샘플링 주파수: 100Hz

## Slide 4
데이터셋 목록
1차 구축 (2019.05.01.~2019.12.31.)
  IRB No. 1041849-201911-BM-166-01
  피험자: 20대 건강한 성인 남성 20명
  실험동작: 일반작업동작 11개, 추락동작 1개 * 3회 씩 반복 측정
< 1차 구축 데이터셋 동작 목록 >
< 1차 구축 데이터셋 영상 캡쳐 화면 >

## Slide 5
데이터셋 목록
2차 구축 (2020.05.01.~2020.12.31.)
  IRB No. 1041849-202004-BM-042-02
  피험자: 20대 건강한 성인 남성 20명
  실험동작: 일반작업동작 15개, 전도동작 5개, 추락동작 1개 * 3회 씩 반복 측정
< 2차 구축 데이터셋 동작 목록 >
< 2차 구축 데이터셋 영상 캡쳐 화면 >

## Slide 6
데이터셋 목록
3차 구축 (2022.05.01.~2022.12.31.)
  IRB No. 1041849-202004-BM-042-02
  피험자: 20대 건강한 성인 남성 9명
  실험동작: 일반작업동작 17개, 전도동작 5개, 추락동작 2개 * 3회 씩 반복 측정 *시제품 착용하여 실험
< 3차 구축 데이터셋 동작 목록 >
< 3차 구축 데이터셋 영상 캡쳐 화면 >

## Slide 7
추락 검출 알고리즘
하이브리드 알고리즘
  임계값 알고리즘에 딥러닝 알고리즘의 결과를 추가로 반영하여 추락여부 판단
  구축된 데이터셋 평가 결과 - 민감도: 97.70 % (170/174) -> 낙상을 얼마나 잘 맞추는지 - 특이도: 100.00 % (2019/2019) -> 일반작업동작을 얼마나 잘 맞추는지 - 정확도: 99.82 % (2189/2193) -> 낙상과 일반작업동작을 얼마나 잘 맞추는지
< 하이브리드 알고리즘 블록 다이어그램 >

## Slide 8
①
②
①
②
로그분석: (1) 발이 미끄러지면서, 허리를 앞으로 숙인 것(gyroX)으로 보임 (2) 이후, 뒤로 넘어가면서 추락 (추락 지속시간이 셋팅된 가변임계값을 초과하여 검출)
GL
AL Fence
5000mm
①
②
A사 5M 추락사고 사례 데이터 분석 로그 (24년 1월)
현장사진 1
현장사진 2
현장상황: 5m 높이에서 팬스 작업 중 균형을 잃고 후방추락
③

## Slide 9
W사 1M 추락사고 사례 데이터 분석 로그 (24년 3월)
현장상황: A형 사다리작업 중 발을 헛디뎌 1m 높이에서 추락발생
GL
①
②
③
로그분석: (1) 발이 미끄러지면서, 허리를 앞으로 숙인 것(gyroX)으로 보임  회전하는 힘에 의해 Acc가 증가하고, 이를 점프로 해석하여 임계값 증가
(2) 이후, 뒤로 넘어가면서 추락 (추락 지속시간이 셋팅된 가변임계값을 초과하여 검출)
①
②
①
②

## Slide 10
< 실제사고현장차량 >
GL
1200
①
②
3
①
A사 1.2M 추락사고 사례 데이터 분석 로그 (24년 4월)
현장상황: 씨저리프트 (고속작업차 작업중 추락)
로그분석: (1) 균형을 잃고 몸이 뒤로 기울면서 추락 -> 점프와 회전이 없는 추락으로 인식 -> 충분한 추락 지속으로 격발
(2) 뒤로 추락하면서 보호반응 또는 다른 신체부위 충돌 발생했을 것으로 추정
①
②

## Slide 11
실제사고현장사진
사고당시 이동로
W사 3M 추락사고 사례 데이터 분석 로그 (24년 9월)
현장상황: 컨테이너 결속작업 중 작업동선 미준수로 인한 추락
로그분석: (1) 연속적인 가속도 패턴으로 보아 보행 중이며, 이전에 비해 각속도 변화가 큰 것으로 보아 균형을 잃은 상태로 보임
(2) 옆으로 넘어져 gyroZ 회전 성분 발생 (오른쪽 -> 왼쪽)
①
②

## Slide 12
Q & A
데이터셋이 충분한지에 대한 의문?
데이터셋은 알고리즘 초기 개발을 위해 사용되었으며, 실제 현장에서의 반응과 필요성에 따라 알고리즘은 지속적으로 업데이트 되고 있음
데이터셋이 실제 현장에서 발생할 수 있는 모든 상황을 포함하고 있지는 않음. - 다만, 알고리즘이 물리량을 기반으로 하는 임계값 로직들이 중심이 되어 동작하며, 해당되는 물리량 구분을 위해서는 충분하다고 생각됨. - 데이터셋은 1~2개 패턴의 추락동작만을 포함하지만, 다양한 패턴들로 발생되는 실제 추락사고들도 모두 검출해왔음
AI 모델 개발을 위해서도 겉으로 드러나는 데이터 수는 적어보이지만, 실제로는 쉬프팅 윈도우를 통해 추출된 시계열 데이터가 사용되므로, 모델 훈련과 평가를 위해서도 충분한 데이터가 사용되었음

## Slide 13
우리 가족의 안전을 책임지는
Global Social Impact 기업이 되겠습니다.
as of 2024.03 I 세이프웨어 I Investor relations
Vision

## Slide 14
Class | Name |  |  | 
일반작업동작 | D01 | 단차에서 뛰어내리기 (0.7m) | D07 | 승강기 타고 오르내리기
 | D02 | 단차에서 손대고 뛰어내리기 (0.7m) | D08 | 곡괭이 작업
 | D03 | 쭈그려 앉기 | D09 | 짐 들고 내려놓기 (앞으로)
 | D04 | 바닥에 주저앉기 | D10 | 짐 들고 내려놓기 (뒤로)
 | D05 | 계단 오르내리기 | D11 | 짐 들고 내려놓기 (옆으로; 어깨로)
 | D06 | 사다리 오르내리기 |  | 
추락동작 | F01 | 단차에서 매트리스로 전방추락 (0.7m) |  | 

## Slide 15
Class | Name |  |  | 
일반작업동작 | D01 | 쭈그려 앉기 | D08 | 짐 들기 (뒤)
 | D02 | 바닥에 주저앉기 | D09 | 단차에서 뛰어내리기 (0.7m)
 | D03 | 계단 오르내리기 | D10 | 승강기 타고 오르내리기
 | D04 | 사다리 타기 | D11 | 빔 위 걷기 (편도)
 | D05 | 곡괭이질 | D12 | 짐 들고 빔 위 걷기 (편도)
 | D06 | 짐 들기 (앞) | D13 | 삽질
 | D07 | 짐 들기 (옆) | D14 | 스트레칭
 |  |  | D15 | 비계 오르기
전도동작 | LF01 | 걸어가다 걸려 전도 (앞) | LF03 | 걸어가다 미끄러져 전도 (뒤)
 | LF02 | 걸어가다 걸려 전도 (옆) | LF04 | 걸어가다 미끄러져 전도 (앞)
 |  |  | LF05 | 기절하면서 수직 전도
추락동작 | HF01 | 단차에서 매트리스로 전방추락 (0.7m) |  | 

## Slide 16
Class | Name |  |  | 
일반작업동작 | D01 | 쭈그려 앉기 | D09 | 빔 위 걷기 (편도)
 | D02 | 바닥에 주저앉기 | D10 | 짐 들고 빔 위 걷기 (편도)
 | D03 | 계단 오르내리기 | D11 | 삽질
 | D04 | 사다리 타기 | D12 | 스트레칭
 | D05 | 곡괭이질 | D13 | 비계 오르기
 | D06 | 짐 들기 (앞) | D14 | 점프 후 착지
 | D07 | 짐 들기 (옆) | D15 | 제자리 뛰기
 | D08 | 짐 들기 (뒤) | D16 | 앉았다 일어서기
 |  |  | D17 | 의자 위에 빠르게 올라갔다 내려오기
전도동작 | LF01 | 걸어가다 걸려 전도 (앞) | LF03 | 걸어가다 미끄러져 전도 (뒤)
 | LF02 | 걸어가다 걸려 전도 (옆) | LF04 | 걸어가다 미끄러져 전도 (앞)
 |  |  | LF05 | 기절하면서 수직 전도
추락동작 | HF01 | 전방추락 (0.7m) | HF02 | 사다리에서 후방 회전 추락

## Slide 17
임계값 알고리즘
IMU
3축 가속도 (Ax, Ay, Az)
3축 각속도 (Gx, Gy, Gz)
특성벡터 연산
추락 전 점프 여부
추락 도중 회전 발생 여부 …등
추락 지속 시간 산출
가변 임계값 결정
if (추락 지속 시간 > 가변 임계값): 낙상!!
기구부
인플레이터 격발
에어백 팽창
Data cleansing
EDA(Exploratory Data Analysis)
결측값 처리 (제외 또는 보간)
이상값 처리 (제외 후 보간)
오류 수정 (축 잘못 된 데이터 제거)
Preprocessing
추락 구간 정의 (onset & offset)
훈련데이터/평가데이터 분할= 37:7
쉬프팅 윈도우 (len=25, step=1)
특성벡터 추출
One-hot encoding
Training/Test
딥러닝 모델 구현 - 제한된 리소스에서 돌릴 수 있는 모델 구조 고안
최적화 - feature vector selection
- hyper parameter
- window length

## Slide 18
임계값 알고리즘
IMU
3축 가속도 (Ax, Ay, Az)
3축 각속도 (Gx, Gy, Gz)
특성벡터 연산
추락 전 점프 여부
추락 도중 회전 발생 여부 …등
추락 지속 시간 산출
가변 임계값 결정
if (추락 지속 시간 > 가변 임계값): 낙상!!
인플레이터
인플레이터 격발
에어백 팽창
Data cleansing
EDA(Exploratory Data Analysis)
결측값 처리 (제외 또는 보간)
이상값 처리 (제외 후 보간)
오류 수정 (축 잘못 된 데이터 제거)
Preprocessing
추락 구간 정의 (onset & offset)
훈련데이터/평가데이터 분할= 37:7
쉬프팅 윈도우 (len=25, step=1)
특성벡터 추출
One-hot encoding
Training/Test
딥러닝 모델 구현 - 제한된 리소스에서 돌릴 수 있는 모델 구조 고안
최적화 - feature vector selection
- hyper parameter
- window length
딥러닝 알고리즘
뛰어내리는 상태인지, 추락하는 상태인지에 대한 판단결과