## Slide 1
as of 2025.2.7 I 세이프웨어(주) I SW개발실
Advancing Technology for Humanity
추락 데이터 및 사고 사례 분석
SW 개발실

## Slide 2
데이터셋 구축
연세대학교 생체역학연구실과의 4년간(2019.5.1~2022.12.31)의 공동연구[1]를 통해 공사현장 일반작업동작, 전도, 추락 데이터셋 구축
20대 건강한 성인남성 총 49명에 대해서 데이터셋 구축
40명은 생체역학연구실에서 자체 개발한 IMU 센서로, 9명은 세이프웨어(주)에서 개발한 추락보호복 시제품으로 측정
[1] 한국산업기술평가관리원, 안전보호복복합섬유산업육성(R&D), 20006386, 2019.05.01-2022.12.31

## Slide 3
측정 센서 스펙
[2] Kim, Y., Jung, H., Koo, B., Kim, J., Kim, T., & Nam, Y. (2020). Detection of Pre-Impact Falls from Heights Using an Inertial Measurement Unit Sensor. Sensors, 20(18), 5388. https://doi.org/10.3390/s20185388
IMU: MPU-9250
  가속도: ±16g
  각속도: ±2000dps
  지자기: ±4800uT
  샘플링 주파수: 100Hz

## Slide 4
데이터셋 목록
1차 구축 (2019.5.1.~2019.12.31.)
  IRB No. 1041849-201911-BM-166-01
  피험자: 20대 건강한 성인 남성 20명
  실험동작: 일반작업동작 11개, 추락동작 1개 * 3회 씩 반복 측정
< 1차 구축 데이터셋 동작 목록 >
< 1차 구축 데이터셋 영상 캡쳐 화면 >

## Slide 5
데이터셋 목록
2차 구축 (2020.5.1.~2020.12.31.)
  IRB No. 1041849-202004-BM-042-02
  피험자: 20대 건강한 성인 남성 20명
  실험동작: 일반작업동작 15개, 전도동작 5개, 추락동작 1개 * 3회 씩 반복 측정
< 2차 구축 데이터셋 동작 목록 >
< 2차 구축 데이터셋 영상 캡쳐 화면 >

## Slide 6
데이터셋 목록
3차 구축 (2022.5.1.~2022.12.31.)
  IRB No. 1041849-202004-BM-042-02
  피험자: 20대 건강한 성인 남성 9명
  실험동작: 일반작업동작 17개, 전도동작 5개, 추락동작 2개 * 3회 씩 반복 측정 *시제품 착용하여 실험
< 3차 구축 데이터셋 동작 목록 >
< 3차 구축 데이터셋 영상 캡쳐 화면 >

## Slide 7
추락 검출 알고리즘
하이브리드 알고리즘
  임계값 알고리즘에 딥러닝 알고리즘의 결과를 추가로 반영하여 추락여부 판단
  구축된 데이터셋 평가 결과 - 민감도: 97.70 % (170/174) -> 낙상을 얼마나 잘 맞추는지 - 특이도: 100.00 % (2019/2019) -> 일반작업동작을 얼마나 잘 맞추는지 - 정확도: 99.82 % (2189/2193) -> 낙상과 일반작업동작을 얼마나 잘 맞추는지
< 하이브리드 알고리즘 블록 다이어그램 >

## Slide 8
①
②
①
②
분석결과: (1) 발이 미끄러지면서, 허리를 앞으로 숙인 것(gyroX)으로 보임 (2) 이후, 뒤로 넘어가면서 추락 (추락 지속시간이 셋팅된 가변임계값을 초과하여 검출)
GL
AL Fence
5000mm
①
②
A사 5M 추락사고 사례 분석 (24년 1월)
현장사진 1
현장사진 2
현장상황: 5m 높이에서 팬스 작업 중 균형을 잃고 후방추락
③

## Slide 9
W사 1M 추락사고 사례 분석 (24년 3월)
현장상황: A형 사다리작업 중 발을 헛디뎌 1m 높이에서 추락발생
GL
①
②
③
분석결과: (1) 발이 미끄러지면서, 허리를 앞으로 숙인 것(gyroX)으로 보임  회전하는 힘에 의해 Acc가 증가하고, 이를 점프로 해석하여 임계값 증가
(2) 이후, 뒤로 넘어가면서 추락 (추락 지속시간이 셋팅된 가변임계값을 초과하여 검출)
①
②
①
②

## Slide 10
< 실제사고현장차량 >
GL
1200
①
②
3
①
A사 1.2M 추락사고 사례 분석 (24년 4월)
현장상황: 씨저리프트 (고속작업차 작업중 추락)
분석결과: (1) 균형을 잃고 몸이 뒤로 기울면서 추락 -> 점프와 회전이 없는 추락으로 인식 -> 충분한 추락 지속으로 격발
(2) 뒤로 추락하면서 보호반응 또는 다른 신체부위 충돌 발생했을 것으로 추정
①
②

## Slide 11
실제사고현장사진
사고당시 이동로
W사 3M 추락사고 사례 분석 (24년 9월)
현장상황: 컨테이너 결속작업 중 작업동선 미준수로 인한 추락
분석결과: (1) 연속적인 가속도 패턴으로 보아 보행 중이며, 이전에 비해 각속도 변화가 큰 것으로 보아 균형을 잃은 상태로 보임
(2) 옆으로 넘어져 gyroZ 회전 성분 발생 (오른쪽 -> 왼쪽)
①
②

## Slide 12
우리 가족의 안전을 책임지는
Global Social Impact 기업이 되겠습니다.
as of 2025.2.7 I 세이프웨어(주) I SW개발실
Vision