## Slide 1: 영유아 제품 사용자 시나리오
SW개발실 금진주 선임 매니저

## Slide 2: 사용자 시나리오
[목적]
영유아 기도 확보
보호자에게 이벤트 알림 전송
[요구사항]
이동성
알림 수신 받을 대상 n개
안정성
[전체적인 흐름]
영유아에게 에어백 장착
단말기 전원 ON  근처 핸드폰 app에 자동 연결
  초기 사용시 설정 필요
영유아 뒤집힘 이벤트 발생
  에어백 팽창
  알림 전송
    단말기 : 부저
    휴대폰(n개) : SMS, 소리, 진동, 플래시

## Slide 3: 알림 전송 방법
[Bluetooth]
2.4GHz Bluetooth5.0
어플 연결 시 휴대폰 번호로 로그인, 기기 연결 ( DB저장 )
이벤트 발생 시 해당 기기명과 연결되어 있는 번호로 SMS 발송 ( 외부에 있는 보호자까지 연락 가능 )
연관된 번호의 휴대폰의 어플로 강제 알람 ( 어플 background servic환경을 목표로 하고 있어 가능 )
Bluetooth 특성상 1대1 연결로 휴대폰 한대만 연결할 수 있지만 이벤트 알림 수신은 여러대 가능
이동성 확보, 여행 시에도 사용하는데 용이
단점 : 외부 단말 ( ex, 스피커 ) 와 연동 불가
[WIFI] +bluetooth
wifi모듈 탑재하여 사용 가능 ( 단말기-휴대폰-공유기 )
사용환경에 있는 wifi 공유기에 연결하여 사용 (= 인터넷이 설치된 공간에서만 사용가능한 한계)
단점 : 장소가 바뀔 때마다 공유기 연결을 해야함
[LTE-M] +bluetooth
자체적으로 통신 가능 = 어디서든 이용 가능
단점 : 부가비용 발생 ( 연동 방법은 통신사 체크 필요 )
Let-m모듈 탑재 후 통신사 가입

## Slide 4: 결론
이벤트 알림을 받을 수 있는 단말기는 휴대성이 제일 좋은 휴대폰을 대체할 수 있는 것은 없다고 생각되고
그에 따라 현재 요구되는 사항에 맞추면 Bluetooth만으로 기능이 가능한 것으로 판단된다.
Wifi 는 이동성 이슈로 인해 오히려 사용자 입장에서 번거로운 사용이 될 것이라 예상된다.
LTE-M( 유사 NB-IOT ) 는 자체적으로 통신을 할 수 있다는 이점이 있지만 과연 추가 개발을 할 만큼인가는
미팅을 통해 판단할 수 있을 것 같다. ( 현재 히스토리가 없어 개발 규모(가격, 기간)가 어느 정도인지 예측 불가 )

## Slide 5: 감사합니다.